《检测》

班级：　　    　　 考号：             姓名：

| 一 | 二 | 三 | 四 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一、判断题。

1、汽车维护都是由汽车维修工进行的。（  ）

2、出车前，如果轮胎气压不足，可以将就使用。（  ）

3、轮胎胎冠上的杂物对轮胎影响不大，可以不清除。（  ）

4、拆卸缸盖时，若汽缸盖粘住可用金属锤敲击汽缸盖使其四周松动。（  ）

5、安装汽缸盖时，铸铁缸盖的气缸垫翻边应朝上，铝合金缸盖的气缸垫翻边应朝下。（  ）

6、刮出积炭时，尽量不适用金属刮器，避免损伤机件表面。（  ）

7、如果重复使用正时皮带，正时皮带可以随意安装，没有方向。（  ）

8、发动机温度变化时，气门响声没有变化。（  ）

9、拆卸气缸盖时，取出缸盖螺栓，每个螺栓对应的位置可以互换。（  ）

10、旋松缸盖螺栓可以随意进行，不注意顺序。（  ）

二、填空题

1、汽车维护分为日常维护、          、             。

2、日常维护由汽车驾驶员在出车时进行，        、         由        负责实施。

3、发动机曲轴的轴承间隙轴向间隙过小会使运转曲轴的     增大，造成      困难。

4、拆卸汽缸盖时，若汽缸盖粘住，可用         轻击汽缸盖，使其四周松动。

5、六缸发动机应拆检         个以上轴瓦。

6、曲轴轴承异响是一种          的金属敲击声。

7、发动机连杆轴承异响是一种           的金属敲击声。

8、汽油发动机曲轴驱动凸轮轴一般是用          和        两种方式。

9、气门间隙          会引起气门响声，还会引起进气不足，排气不彻底。

10、拧紧缸盖螺丝由         向四周依次顺序进行。

三、选择题。

1、发动机急速运转时，发出连续的、有节奏的“嗒嗒”声，说明（  ）

A、连杆轴承响       B、曲轴轴承响        C、气门响        D、活塞敲缸响

2、响声比较复杂，有时有节奏，有时无节奏，又是时间断响，有时连续响，这个故障一般是（   ）

A、连杆轴承响       B、正时齿轮响        C、气门响        D、活塞敲缸响

3、安装汽缸盖时，用原厂规定的力矩分（  ）次逐渐拧紧螺栓。

A、1~2              B、2~3               C、3~4           D、1

4、活塞环背隙，端隙过小，会导致（   ）

A、连杆轴承响       B、曲轴轴承响        C、飞轮响        D、活塞敲缸响

5、汽车行驶（   ）km必须进行一次一级维护。

A、1000~1500        B、1500~2000         C、2000~3000     D、3000~4000

6、下列选项中（   ）不是汽车常规性维护保养。

A、走合期维护        B、一级维护          C、二级维护      D、日常维护

7、发动机正常工作温度是（  ）度

A、60~70            B、70~80             C、80~90         D、90~100

8、检测发动机汽缸压力应在（  ）时进行。

A、走合期维护       B、一级维护           C、二级维护      D、日常维护

9、拆检轮胎，进行轮胎换位应在（  ）时进行。

A、走合期维护       B、一级维护           C、二级维护      D、日常维护

10、预防性维护作业是（  ）

A、走合期维护       B、一级维护           C、二级维护      D、日常维护

四、简答题。

1、曲轴轴承响的现象是什么？

2、连杆轴承响的原因是什么？

3、气门响的原因是什么？

4、如何安装汽油滤清器？